## Slide 1: ПРЯМОУГОЛЬНОЕ ПРОЕЦИРОВАНИЕ

## Slide 2
При прямоугольном проецировании на одну плоскость проекций деталь следует расположить таким образом, чтобы полученное изображение давало наибольшую информацию о ее форме.
Выберем для получения изображения вертикальную плоскость проекции и обозначим ее буквой V.

## Slide 3: Прямоугольное проецирование
V
Вертикальную плоскость проекций (V), расположенную перед зрителем, называют фронтальной. Чтобы построить проекцию предмета, проведем через вершины и точки отверстий предмета проецирующие лучи, перпендикулярные плоскости V

## Slide 4: Фронтальная проекция
V
S 6
По полученной проекции мы можем судить о двух измерениях предмета – высоте и ширине. Чтобы по такому изображению можно было судить о форме плоской детали, его дополняют указанием толщины (S) детали

## Slide 5: Установите соответствие главных видов, обозначенных цифрами, деталям, обозначенным буквами, и запишите ответ в тетради (в виде таблицы).
№ изображения | Детали
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 

## Slide 6
Проанализируйте геометрическую форму
детали на фронтальной проекции и найдите эту деталь среди наглядных изображений.

## Slide 7
Вывод: все 6 деталей имеют одинаковую фронтальную проекцию. Значит, одна проекция не всегда дает полное представление о форме и конструкции детали. - Какой выход из этой ситуации? (Посмотреть на деталь с другой стороны). Появилась потребность применения ещё одной плоскости проекций.

## Slide 8: Прямоугольное проецирование
V
Н
X
Одна проекция не всегда определяет геометрическую форму предмета. В таком случае можно построить две прямоугольные проекции предмета на две взаимно перпендикулярные плоскости: фронтальную (V) и горизонтальную (Н). Линию пересечения плоскостей (Х) называют осью проекций

## Slide 9: Прямоугольное проецирование
V
Н
Построенные проекции оказались расположенными в пространстве в разных плоскостях (вертикальной и горизонтальной). Для получения чертежа предмета обе плоскости совмещают в одну

## Slide 10: Прямоугольное проецирование
V
Н

## Slide 11: Прямоугольное проецирование
V
Н

## Slide 12: Найдите фронтальную и горизонтальную проекции к данному наглядному изображению и запишите ответ в тетради (в виде таблицы).
Проекция | № изображения
Фронтальная | 
Горизонтальная | 

## Slide 13
Определите, какой детали соответствует данный чертеж

## Slide 14
Вывод: все 3 детали имеют одинаковые фронтальную и горизонтальную проекции. Значит, две проекции также не всегда дают полное представление о форме и конструкции детали. - Какой выход из этой ситуации? (Посмотреть на деталь сбоку). Появилась потребность применения ещё одной плоскости проекций.

## Slide 15
Для того чтобы информация о сложной форме детали была представлена достаточно полно, используют проецирование на три взаимно перпендикулярные плоскости проекций: фронтальную, горизонтальную и профильную W (плоскость, расположенная перед зрителем сбоку).

## Slide 16: Три плоскости проекций
Чертеж, представленный тремя проекциями
или видами, дает наиболее полное представление
о форме и конструкции предмета и называется
КОМПЛЕКСНЫМ ЧЕРТЕЖОМ
Фронтальная
Вид спереди
Профильная
Вид слева
Горизонтальная
Вид сверху

## Slide 17: Прямоугольное проецирование
V
Н
W
Для того, чтобы выявить форму предмета, не всегда бывает достаточно двух проекций. В этом случае надо построить еще одну плоскость. Третью плоскость проекций называют профильной, а полученную на ней проекцию – профильной проекцией предмета. Ее обозначают буквой W

## Slide 18: Прямоугольное проецирование
Н
W
V
Для получения чертежа предмета плоскость W поворачивают на 900 вправо, а плоскость Н на 900 вниз

## Slide 19: Прямоугольное проецирование
Н
W
V

## Slide 20: Прямоугольное проецирование
Н
W
V

## Slide 21: Прямоугольное проецирование
Получившийся таким образом чертеж содержит три прямоугольные проекции предмета: фронтальную, горизонтальную и профильную. Оси проекций и проецирующие лучи на чертеже не показывают

## Slide 22: Прямоугольное проецирование
76
78
18
30
58
60
Ф 30
26
18
Чертил Андропов
Проверил
Гимназия № 4 кл. 7 Ж сталь 1:1
Стойка
На чертеже проекции располагают в проекционной связи. Чертеж, состоящий из нескольких прямоугольных проекций, называют чертежом в системе прямоугольных проекций

## Slide 23
Даны три детали, различные по форме, которые проецируются на две плоскости проекций совершенно одинаково. В данном случае профильная проекция детали дает возможность точно определить форму каждой из них.

## Slide 24: Определите, какие чертежи соответствуют данным наглядным изображениям, запишите ответ в тетради (в виде таблицы)

## Slide 25: Вопросы для проверки
Всегда ли достаточно на чертеже одной проекции предмета?
Как называются плоскости проекций? Как они обозначаются?
Как называются проекции, полученные при проецировании предмета на три плоскости проекций? Как располагаются эти плоскости относительно друг приятеля?